## Slide 1
การประสานงาน ผลิต ↔ สโตร์
ลูปเรียกงานจากสโตร์ — สถานะจริงและการมอบหมายงาน
ประชุมมอบหมายงาน · 25 กันยายน 2026
Thai Summit Autoparts Industry — ระบบ ESM
ตัวเลขทุกตัวในเอกสารนี้ อ่านจากฐานข้อมูลจริง ณ 24/09/2026

## Slide 2
THAI SUMMIT GROUP
1
ลูปที่ออกแบบไว้ — ปิดใบผลิต 1 ครั้ง ระบบทำงาน 4 อย่าง
ทุกอย่างเริ่มจาก PD กดปิดใบผลิต แล้วระบบเรียกงานต่อเอง
1
ปิดใบผลิต FG
PD สแกนปิดใบ
ที่ Daily Report
→
2
ของเข้าคลัง
ยอดผลิตเข้า
FG WAREHOUSE / STORE
→
3
ระเบิด BOM
รู้ว่าต้องใช้
พาร์ทลูกเท่าไหร่
→
4
หักของที่ไลน์
หักมินิสโตร์ของไลน์
ที่ผลิต
→
5
ส่วนที่ขาด → ออกใบ
ใบเรียกผลิต / เบิกวัตถุดิบ
/ ขอซื้อ
ระบบออกใบเรียกงานให้เองครบทุกขั้นแล้ว — สิ่งที่ยังไม่ครบคือ “คนรับใบไปปิด”
ปิดใบผลิตไปแล้ว 15,094 ใบ · ระเบิด BOM สำเร็จ 15,185 ครั้ง · ออกใบเรียกงานรวม 6,500+ ใบ
ขาที่ระบบทำเองได้ ทำงานครบ 100% — ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ขาที่ต้องมีคนกด

## Slide 3
THAI SUMMIT GROUP
2
สถานะจริงของใบเรียกงาน — ออกใบได้ ไม่มีใครปิด
ข้อมูล ณ 24/09/2026 · ทุกตัวเลขนับจากฐานข้อมูลตรงๆ
ประเภทใบ
ค้างอยู่ (ใบ)
ปิดจบแล้ว (ใบ)
ใบเก่าสุดค้างมา
ใครต้องปิด
ใบเรียกผลิตพาร์ทลูก
108
18
76 วัน
สโตร์ + ผลิต
ใบเบิกวัตถุดิบ
748
16
34 วัน
สโตร์
ใบขอซื้อ
5,626
213
75 วัน
Planning / จัดซื้อ
ใบเบิกบรรจุภัณฑ์
0
0
—
PE / Planning
ใบเบิกวัตถุดิบ 748 ใบ — จ่ายจริงไปแค่ 16 ใบ (2%)
ใบไม่ได้หายไปไหน ระบบออกให้ถูกต้องทุกใบ แต่ไม่มีใครเปิดหน้าไปกดรับ
ผลที่ตามมา: ผลิตไม่รู้ว่าของจะมาเมื่อไหร่ · สโตร์ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไร · ทั้งสองฝ่ายจึงกลับไปโทร/เดินคุยเหมือนเดิม

## Slide 4
THAI SUMMIT GROUP
3
ไล่ทีละขา — ขาไหนครบ ขาไหนขาด
สีเขียว = ระบบทำเองได้แล้ว · สีส้ม = ต้องมีคนทำ แต่ยังไม่มีใครทำ
PD ปิดใบผลิต → ของเข้าคลัง
ครบ
อัตโนมัติ 12,038 ครั้ง
ระบบระเบิด BOM → รู้ความต้องการพาร์ทลูก
ครบ
15,185 ครั้ง
ระบบออกใบเรียกงานให้สโตร์
ครบ
6,500+ ใบ
สโตร์กดรับใบ → จ่ายของ / เปิดผลิต
ขาด
ปิดจบ 2% ของใบที่ออก
จ่ายของแล้ว → ตัดสต็อกสโตร์
ขาด
พาร์ทลูก 145 จาก 155 ตัว ไม่มีแถวสต็อกที่ STORE เลย
ผลิตใช้ของ → หักมินิสโตร์ของไลน์
ขาดครึ่ง
หักได้ 2,247 จากที่รับเข้า 12,038 = 19%
ใบขอซื้อ → จัดซื้อสั่งของ
ขาด
5,626 ใบค้าง สั่งจริง 213
บรรจุภัณฑ์ → ใบเบิก
ไม่เคยเริ่ม
ทะเบียนตั้งไว้ 2 แถว ⇒ ไม่เคยออกใบเลย

## Slide 5
THAI SUMMIT GROUP
4
จุดที่ทำให้ยอดคงเหลือเชื่อไม่ได้ทั้งระบบ
backflush — ของเข้าไลน์ถูกบันทึก แต่ตอนใช้ผลิตไม่ถูกหักออก
12,038
ครั้งที่ของถูกบันทึกเข้าไลน์
2,247
ครั้งที่ถูกหักออกตอนใช้ผลิต
19%
อัตราการหักคืน (backflush)
145
พาร์ทลูกที่ไม่มีแถวสต็อกที่ STORE เลย
ยอดคงเหลือ “ที่ไลน์” สูงกว่าความจริงเสมอ — เอาไปวางแผนไม่ได้
ทำไมถึงหักไม่ได้
ระบบหักของจาก “มินิสโตร์ของไลน์” ตอนปิดใบผลิต — แต่จะหักได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึก “จ่ายพาร์ทเข้าไลน์” ไว้ก่อน
ของจริงถูกยกไปที่ไลน์โดยไม่ผ่านระบบ ⇒ ระบบไม่รู้ว่ามีของอยู่ ⇒ หักไม่ได้ ⇒ ยอดค้างสูงลอยอยู่ตลอด
⇒ สิ่งที่ต้องตกลงกันวันนี้: การยกของจากสโตร์ไปไลน์ ต้องมีการกดในระบบทุกครั้ง ไม่มีข้อยกเว้น

## Slide 6
THAI SUMMIT GROUP
5
มอบหมายงาน — ใครทำอะไร ภายในเมื่อไหร่
เรียงตามลำดับที่ต้องทำ · ข้อ 1-2 ทำได้ทันทีไม่ต้องรอระบบ
ใคร
ทำอะไร
ได้อะไร
เมื่อไหร่
1
สโตร์
เปิดหน้าคิวใบเรียกงานทุกเช้า แล้วกดรับ/ปิดใบ
ล้างใบค้าง 108 + 748 ใบ
ทันที
2
สโตร์ + ผลิต
จ่ายพาร์ทจากสโตร์ไปไลน์ ต้องกดในระบบทุกครั้ง
ทำให้ backflush หักได้
ทันที
3
สโตร์
ตั้งยอดตั้งต้นพาร์ทลูก 145 ตัวที่ STORE (ตรวจนับ)
ยอดคงเหลือเริ่มเชื่อได้
ภายใน 1 สัปดาห์
4
Planning
ทบทวนใบขอซื้อค้าง 5,626 ใบ — รวมยอดรายพาร์ทก่อนสั่ง
คิวจริงโผล่ออกมา
ภายใน 1 สัปดาห์
5
Planning
ตั้ง lot size ให้พาร์ทที่ยังว่าง 193 รายการ
ใบที่ค้างในถังจะไหลออก
ภายใน 2 สัปดาห์
6
PE + Planning
ตั้งทะเบียนบรรจุภัณฑ์ต่อสินค้า (ตอนนี้มี 2 แถว)
ขาบรรจุภัณฑ์เริ่มทำงาน
ภายใน 2 สัปดาห์
7
ผลิต (PD)
ปิดใบผลิตให้ครบทุกใบทุกกะ
ต้นทางของทั้งลูป
ทำอยู่แล้ว — คงไว้

## Slide 7
THAI SUMMIT GROUP
6
วัดผลอาทิตย์หน้าด้วยตัวเลข 4 ตัวนี้
ทุกตัวอ่านจากระบบได้เอง ไม่ต้องทำรายงานเพิ่ม
ตัววัด
วันนี้ 24/09
เป้าอาทิตย์หน้า
ใบเรียกงานค้าง
856 ใบ
< 100 ใบ
อัตรา backflush
19%
> 70%
พาร์ทลูกที่มียอดสต็อก STORE
10 / 155
> 120 / 155
ใบขอซื้อค้างเกิน 30 วัน
5,626 ใบ
0 ใบ
ทบทวน 4 ตัวนี้ในประชุมเช้าทุกวันศุกร์
ระบบไม่ได้พัง และไม่ต้องรอฟีเจอร์ใหม่ — ข้อ 1 กับ 2 เริ่มได้พรุ่งนี้เช้า

## Slide 8
ระบบเรียกงานให้แล้ว — เหลือแค่เรากดรับ
Before We Build Parts, We Build People
THAI SUMMIT GROUP
8